헌팅 시스템

안리쓰, 간섭 지점를 보다 쉽고 빠르고 경제적으로 찾아내는

이동식 간섭 신호 헌팅 시스템 발표

- 새로운 간섭 신호 헌팅 시스템, 다중 RF 환경에서 광범위한 전력 레벨에 걸친 수 많은 간섭의 탐지 작업을 간소화  —

2014년 10월 14일- 모건힐, 캘리포니아 – 안리쓰(Anritsu Company)는 현장 엔지니어와 기술자가 간섭 소스를 보다 정확하고 효율적이면서 경제적으로 찾을 수 있게 해주는 혁신적인 모바일 간섭 헌팅 시스템을 발표했다. 이 포괄적인 솔루션은 사용하기 편한 인터페이스, 빠른 설정 시간, 다중 RF 환경에서 다양한 신호 형태를 효과적으로 헌팅할 수 있게 하는 수 많은 특성들을 통합함으로써, 무선 사업자, 규제 당국, 방송 및 위성 사업자들이 시간과 비용을 절약할 수 있게 해준다.

안리쓰 이동식 간섭 신호 헌팅 솔루션은 특허 출원중인 알고리즘이 특징인 첨단 소프트웨어, 자기실장형 무지향성 안테나 기성품, 그리고 안리쓰의 업계 선도적인 휴대형 스펙트럼 분석기, 윈도우 OS 기반의 태블릿/노트북으로 구성된다. 오픈소스 매핑 소프트웨어로, 간섭 소스에 대한 드라이버를 지도상에 화살표로 표시한다. 화살표를 보완하기 위해 음성 프롬프트가 지원되기 때문에 혼자서도 쉽게 조작이 가능하다. 어떠한 기성품 안테나와도 호환이 가능하기 때문에, MS2720T 스펙트럼 마스터(MS2720T Spectrum Master™)의 도달범위인 9kHz~43GHz를 포함하는 이 시스템의 휴대형 스펙트럼 분석기 전체 주파수 범위에 걸쳐 동작한다.

모바일 인터피어런스헌터(Mobile InterferenceHunter™) 소프트웨어(MX280007A)의 간섭 헌팅 알고리즘은 채널 전력 측정 기술을 채택하여 광대역 변조 신호에서부터 협대역 또는 CW(continuous wave) 소스에 이르는 광범위한 신호 유형을 손쉽게 헌팅할 수 있게 해준다. 사용자는 간섭 신호에 적합한 설정을 위해 채널 전력 대역폭을 손쉽게 구성할 수 있다. 채널 전력 측정 기능을 이용하면 시간에 따라 변화하는 신호의 주파수를 추적할 수도 있다.

LTE 상향 대역에서 숨겨진 신호의 경우, 이동식 간섭 신호 헌팅 시스템은 “min hold” 알고리즘을 활용해 측정 고려 요건으로부터 LTE 트래픽 신호를 제거하면서 간섭 신호를 포착한다. 펄스 신호를 탐지해야 할 때, “max hold” 알고리즘은 송신 시에만 중간 신호를 포착하여, 동작하지 않을 때 펄스 신호를 잘못 측정할 수 있는 여지를 배제한다.

안리쓰 모바일 간섭 헌팅 시스템은 케이블 TV 신호와 같은 다중 누설 소스를 발견하는 데 이상적인 다중 이미터 모드(multi-emitter mode)가 특징이다. 뿐만 아니라 전체 화면 스펙트럼 뷰(Spectrum View)는 스펙트럼 추적 데이터를 보다 쉽게 검사 및 분석할 수 있게 해준다. 이 솔루션은 추후 재생 및 분석할 수 있도록 간섭 헌트 로그 파일을 캡처 및 저장할 수 있으며, 향후 헌팅에 사용하기 위해 다양한 소프트웨어/분석기 설정을 리콜할 수도 있다.  보다 간소화된 작동법은 온사이트 지원을 위해 확장된 도움말 메뉴(Help Menu)이다.

안리쓰의 혁신적인 버스트 디텍트 모드(Burst Detect mode)는 극히 빠른 신호 펄스를 찾아내기 위해 모바일 간섭 헌팅 솔루션의 일부로서 사용된다. FFT 기술을 활용하면, 휴대형 스펙트럼 분석기의 버스트 디텍트 모드를 통해 중간 신호를 수신기와 같은 속도로 캡처 및 처리할 수 있다.

이동식 간섭신호 헌팅 시스템은 안리쓰의 업계 선도적인 휴대형 분석기인 스펙트럼 마스터(Spectrum Master), 사이트 마스터(Site Master™), BTS 마스터(BTS Master™), 셀 마스터(Cell Master™) 또는 LMR 마스터(LMR Master™)용으로 설계되었다. 이러한 스펙트럼 분석기에는 내장형 GPS 수신기가 요구되며, 별다른 펌웨어 업그레이드 작업은 필요 없다.

안리쓰에 대하여

안리쓰 코퍼레이션(Anritsu Corporation)은 110년 이상 혁신적인 통신 솔루션을 공급해 온 전문업체이다. 안리쓰의 테스트 및 측정 솔루션에는 R&D, 제조, 설치 및 유지 기간 동안 사용되는 무선, 옵티컬, 마이크로웨이브 RF 및 디지털 계측, 동작 지원 시스템 솔루션이 포함된다. 안리쓰는 통신 제품 및 시스템용 설계에 적합한 정밀 마이크로웨이브/ RF 부품, 광 디바이스 및 고속 디바이스를 제공한다. OSS 모니터링 솔루션을 추가시킨, 안리쓰는 유선 및 무선 통신 시스템과 서비스를 공급하는 기존 업체를 비롯해 차세대 업체들에게 통합적인 솔루션을 제공할 수 있도록 제품군을 확장했다. 안리쓰는 전세계 90여 국가에서 약 4,000명의 임직원이 활동하고 있다.

## 보다 자세한 정보는 www.anritsu.com 참조.