新闻发布

安立公司移动干扰查找系统让干扰源定位更便捷、迅速和经济实惠

- 新型干扰查找系统可简化各种射频环境中覆盖多种不同功率等级的

多种干扰信号的探测方法 —

加州、摩根山 (Morgan Hill) —— 2014 年 10 月 14 日 — 安立公司推出革命性的移动干扰查找系统，帮助现场工程师和技术人员更准确、高效且经济地定位干扰源。这种综合解决方案集易于使用的界面、快速设置时间及众多功能于一体，有效搜索各种射频环境中的多种信号类型，为无线运营商、监管机构及广播和卫星运营商提供节省时间和资金的全面解决方案。。

安立公司的移动干扰查找解决方案包含高级软件（采用正在申请专利的算法）、成品磁座全向天线，以及业界领先的安立手持式频谱分析仪和 Windows 操作系统的平板电脑/笔记本电脑。通过开放资源的地图软件，一旦出现干扰源，地图上将显示指示箭头，引导驾驶者找到该干扰源。除箭头指示外，还将提供语音提示，便于单人操作。该产品可与非专利成品天线兼容，允许搜索系统在系统手持式频谱分析仪的整个频率范围内操作，包括 MS2720T Spectrum Master™ 9 kHz - 43 GHz的频率覆盖范围。

Mobile InterferenceHunter™ 软件 (MX280007A) 内的干扰查找算法采用信道功率测量，有助于查找多种信号类型，从宽带调制信号到窄带或 CW 信号源。用户可轻松配置适用于干扰信号的信道功率带宽。信道功率测量亦可跟踪频率随时间漂移的信号。

对于隐藏在 LTE 上行频带的信号，移动干扰搜索系统可利用“最小保持”算法捕获干扰信号，同时消除测量中的 LTE 流量信号。为定位脉冲信号，仅可在信号传输时使用“最大保持”算法捕获间歇信号，从而消除信号未活动时错误测量脉冲信号的可能性。

（更多信息）

安立移动干扰查找系统具备多辐射源模式的特点，是查找诸如有线电视信号等多种泄漏源的理想之选。此外，全屏频谱查看功能便于检查和分析频谱跟踪数据。这种解决方案还可捕获和储存干扰查找日志文件，方便以后回放和分析，亦能记忆各种软件/分析仪设置，以便将来查找之用。 进一步简化的操作可为现场援助提供扩展的“帮助菜单”。

安立公司创新型突发检测模式可作为移动干扰查找解决方案的一部分，用以快速定位信号脉冲。凭借 FFT 技术，突发检测可使手持式频谱分析仪像接收器那样快速捕获并处理间歇信号。

移动干扰查找系统专为安立业界领先的 Spectrum Master、Site Master™、BTS Master™、Cell Master™ 或 LMR Master™ 手持式分析仪量身打造。频谱分析仪内部需要配置 GPS 接收器。无需固件升级。

关于 Anritsu

Anritsu Corporation （安立公司）是一家有着 110 多年历史的创新通信解决方案供应商。公司的测试与测量解决方案包括无线、光学、微波/RF 及数字仪器，以及用于研发、制造、安装及维护的运行支持系统和解决方案。安立公司还提供用于通信产品及系统所需的高精度微波/RF 元件、光学器件及高速组件。凭借 OSS 监控解决方案，其拓宽了供应范围，从而为当前及下一代有线和无线通信系统和服务供应商提供完整的解决方案。安立公司在全球 90 多个国家进行销售，拥有大约 4,000 名员工。

## 如需更多详情，请访问 www.anritsu.com。

# # #

欲了解更多信息，请联系：

Siiri Hage

市场公关总监

安立公司

408.201.1010

408.505.3987

siiri.hage@anritsu.com

Patrick Brightman

3E Public Relations

973.263.5475

pbrightman@3epr.com