新聞稿

Anritsu 安立知 Mobile Interference Hunting System 使

定位干擾訊號更輕鬆、便捷及符合成本效益

- 全新 Interference Hunting System 可於多重RF環境的廣泛功率位準簡化多數干擾偵測—

2014年10月14日 —Anritsu 安立知推出革命性的 Mobile Interference Hunting System，可協助現場測試工程師與技術人員更精確、有效且符合成本效益地找出干擾訊號。其結合易於操作的界面、快速的設定時間及多樣化功能，可有效地定位多重RF環境中的各種訊號類型，為無線電信營運商、主管機關、廣播與衛星營運業者提供可同時節省時間及成本的全方位解決方案。

Anritsu 安立知 Mobile Interference Hunting System包括先進的軟體(具備專利申請中的演算法)、磁吸式全向天線，以及領先業界的 Anritsu 安立知手持式頻譜分析儀與 Windows 作業系統平板/筆記型電腦。透過開放源碼 (open source) 的映射 (mapping) 軟體，地圖上的定位箭頭可直接將操作者導引至干擾源。此外，亦提供語音提示以方便單人操作。該系統可與非專利的現有天線相容，並支援手持式頻譜分析儀之完整頻率範圍內操作，包括 Anritsu MS2720T Spectrum Master™ 的9 kHz  - 43 GHz 覆蓋範圍。

Anritsu MX280007A Mobile InterferenceHunter™軟體的干擾捕捉演算法採用通道功率測量，有助於定位從寬頻調變訊號至窄頻或連續波 (CW) 來源等各種訊號類型。使用者可針對干擾訊號輕鬆配置最適合的通道功率頻寬，其通道功率測量亦能追蹤隨時間漂移的頻率訊號。

對於隱藏在LTE上行頻帶的訊號，Anritsu Mobile Interference Hunting System採用 “min hold” 演算法來定位干擾訊號，同時消除了量測中的 LTE 傳輸訊號。為定位脈衝訊號，則可於傳輸時採用 “max hold” 演算法來擷取間歇性訊號，避免產生脈衝訊號不活躍時的錯誤量測。

Anritsu 安立知 Mobile Interference Hunting System採用多射極(multi-emitter) 模式，非常適用於查找如有線電視訊號等多種洩漏源 (leakage sources)。此外，全螢幕頻譜查看功能 (Spectrum View) 可更輕易地檢測及分析頻譜追蹤數據。該解決方案還具備擷取及儲存定位干擾訊號的 log 紀錄檔案，以提供日後的回讀及分析，並能針對未來的定位查找回復各種軟體/分析儀的設定。另為現場測試提供 ”Help Menu” 之簡化操作功能。

Anritsu 安立知創新的突發訊號偵測 (Burst Detect) 模式可與其 Mobile Interference Hunting System結合，以定位極快速的訊號脈衝。利用FFT技術，突發偵測使手持式頻譜分析儀可以接收器般的速度來擷取及處理間歇性訊號。

Mobile Interference Hunting System 是專為 Anritsu 安立知領先業界的Spectrum Master、Site Master™、BTS Master™、Cell Master™ 及 LMR Master™ 等手持式分析儀量身打造。頻譜分析儀需搭載內建 GPS 接收器，無需進行韌體升級。

關於 Anritsu

Anritsu 集團創建於 1895 年，目前是國際上最主要的量測儀器製造商之一。全球總部設於日本厚木市，研發單位及製造工廠位於日本、美國、英國及丹麥等，Anritsu 產品包括無線通訊測試、微波射頻元件測試、數據通信測試、光元件特性測試等，特別在第三代及第四代行動通訊領域的測試系統占國際領先地位。Anritsu產品包括：頻譜分析儀、網路分析儀、訊號產生器、無線通訊綜合測試儀、通訊協定分析儀、藍牙測試儀、數據品質分析儀、光時域反射儀及各類手持式分析儀，產品跨及商用、民生、國防領域。Anritsu 還提供精密微波/RF元件、光學元件、通訊系統的高速電子元件。Anritsu 的辦事處遍佈全世界，在 90 多個國家銷售產品，擁有大約 4,000 名員工。

安立知股份有限公司為 Anritsu 在台分公司。除了台北總公司之外，新竹也設立辦事處，為客戶提供產品、技術應用及售後服務等全方位服務。

## 更多資訊請參閱  www.anritsu.com.

# # #

更多資訊請參閱:

Siiri Hage

行銷總監

Anritsu Company

408.201.1010

408.505.3987

siiri.hage@anritsu.com

Patrick Brightman

3E Public Relations

973.263.5475

pbrightman@3epr.com