보도자료

안리쓰, EMF 측정 시스템 성능 향상시킨 등방성 안테나 출시

- 업계 선도형 휴대용 분석기와 호환되는 새로운 안테나제품

정부규제 준수 보장하는 EMF 방사 측정 지원  —

모건힐, 캘리포니아, 2015년 11월 3일 – 안리쓰 (Anritsu Company)는 9 kHz ~ 6 GHz범위의 주파수 커버리지(coverage)를 제공하는 등방성 안테나(isotropic antenna)를 출시해 EMF(Electromagnetic Field) 측정 시스템의 성능을 향상시켰다고 발표했다. LMR Master™, Spectrum Master™, Cell Master™ 휴대용 분석기와 호환되는 새로운 안테나는 무선 네트워크가 정부 규제 당국이 수립한 개인 안전에 대한 다양한 국가 표준들을 준수할 수 있도록 보장하기 위해 EMF 방사 측정을 지원한다.

2개의 등방성 안테나는 고집적 RF 스위치 디바이스 마이크로컨트롤러, 메모리가 통합된 3축 센서를 이용한다. 3개 센서 각각은 구형태의 안테나 방사 패턴(spherical radiation pattern)을 전송/수신할 수 있도록 내부에 실장된 안테나에 직각으로 위치되어 있다. 따라서 모든 방사는 수신되는 방향에 상관없이 안테나의 지리적 위치에서 측정된다.

동작은 간단하며 복잡하지 않다. 안테나 내부에 RF 스위치, 마이크로컨트롤러, 메모리가 USB 케이블을 통해 안리쓰 휴대형 분석기에서 펌웨어로 제어되기 때문이다. 3가지의 모든 검증이 마이크로컨트롤러로 정밀하게 교환되면, 컴포지트 RMS 연산이 이루어진다.

안리쓰는 0.7 GHz ~ 6 GHz의 주파수 커버리지의 3차 등방성 안테나도 제공한다. 이 안테나는 셀룰러 대역에서 측정을 수행해야 하는 사업자를 위해 설계되었다.

EMF 측정 시스템은 수많은 자동 기능을 통해 필드 기술자들이 빠르고 더욱 효율적으로 작업을 진행할 수 있도록 지원하기 때문에 사용하기 쉽다. 안테나 및 EMF 옵션을 호환 가능한 LMR Master, Spectrum Master, 또는 Cell Master에 통합함으로써 사용자는 스펙트럼 분석기 모드에서 방사 전력 측정을 할 수 있다. 협대역 또는 광대역 필드의 강도 측정은 스펙트럼 분석기 및 사용 중인 등방성 안테나의 주파수 범위에서 수행될 수 있다. 또한, EMF 테스트는 LTE, TD-LTE, W-CDMA 표준을 포함해 다양한 셀룰러 채널에서 변조된 신호를 측정할 수 있다.

안리쓰 회사소개

안리쓰는 120년 동안 혁신적인 통신 테스트 및 측정 솔루션 분야에서 세계적인 공급업체로 명성을 쌓은 안리쓰 코퍼레이션의 미국 자회사이다. 안리쓰의  “2020 VISION” 철학은 진정한 파트너인 고객사들과 함께 R&D, 제조, 설치 및 유지 기간 동안 사용되는 무선, 광, 마이크로웨이브/RF, 디지털 계측, 동작지원을 개발할 수 있도록 지원하는 것이다. 안리쓰는 통신 제품과 시스템에 적합한 마이크로웨이브/RF 부품, 광 디바이스, 고속 전기 디바이스를 함께 제공한다. 안리쓰는 5G, M2M, IoT 뿐 만 아니라 새롭게 등장하거나 기존의 유무선 통신 시장을 위한 최첨단 솔루션을 제공한다. 안리쓰는 전세계 90여개국 사무실에서 약 4,000명의 임직원이 활동하고 있다.

안리쓰 회사에 대한 상세 정보는  www.anritsu.com 에서 살펴 볼 수 있으며, Facebook, Google+, LinkedIn , Twitter, YouTube 에서 최신 정보를 볼 수 있다.