Comunicado de Prensa

Anritsu presenta un módulo de calibración optoelectrónica para 
mediciones precisas en componentes y transceptores de 40 Gb/s

- El nuevo módulo para los analizadores de redes vectoriales VectorStar aporta ventajas en cuanto a coste y flexibilidad durante el diseño y la fabricación de moduladores láser, fotorreceptores y otros dispositivos ópticos —

Morgan Hill (California, EE.UU.) – 23 de marzo de 2015 – Anritsu presenta el módulo de calibración optoelectrónica MN4765B para sus analizadores de redes vectoriales de la serie MS4640B VectorStar®, obteniendo así una solución económica y flexible para mediciones en componentes y transceptores de 40 Gb/s. El MN4765B, al funcionar como receptor óptico, permite que los ingenieros utilicen la serie MS4640B para realizar mediciones optoelectrónicas muy precisas y estables en moduladores láser y fotorreceptores durante I+D y fabricación. El MN4765B también se puede utilizar con el analizador de redes vectoriales para caracterizar transmisores, receptores y transceptores ópticos.

La caracterización de magnitud y fase se obtiene utilizando un estándar primario mediante NIST y realizado en el laboratorio de calibración de Anritsu. El resultado es una mejora en la incertidumbre de la medición cuando el MN4765B se usa junto con el VectorStar dentro del amplio rango de frecuencias del analizador de redes vectoriales, entre 70 kHz y 70 GHz. Los analizadores de redes vectoriales de la serie MS4640B VectorStar, cuando han sido calibrados con el módulo MN4765B, permiten medición de la función de transferencia con corrección de errores, retardo de grupo y mediciones pérdidas de retorno de componentes y subsistemas electroópticos y optoelectrónicos.

El módulo MN4765B está estabilizado térmicamente para eliminar la deriva en el rendimiento del fotodiodo respecto a la temperatura e incorpora en su diseño circuitería adicional para mayor estabilidad respecto a temperatura y polarización. El fotodiodo de InGaAs tiene una excepcional respuesta de ancho de banda hasta 70 GHz y una capacidad de respuesta típica de 0,7 A/W.

(sigue)

El módulo MN4765B complementa el rendimiento general del analizador de redes vectoriales MS4640B VectorStar, que cubre el rango más amplio en un único instrumento, de 70 kHz a 
70 GHz, y puede llegar hasta 145 GHz en una configuración de banda ancha. El analizador de redes vectoriales MS4640B también tiene un rango dinámico superior de hasta 142 dB.

Acerca de Anritsu Company

Anritsu Company es la filial americana de Anritsu Corporation, un proveedor global de soluciones innovadoras desde hace más de 100 años. Anritsu, que cuenta con oficinas repartidas por Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica, suministra soluciones para sistemas de comunicaciones por cable e inalámbricas, tanto existentes como de próxima generación. Entre sus soluciones de medición se encuentran instrumentos para redes ópticas, de microondas/RF, inalámbricas y digitales que se pueden  utilizar en I+D, fabricación, instalación y mantenimiento. Anritsu también suministra componentes de precisión para microondas/RF, dispositivos ópticos y dispositivos de alta velocidad para diseño en productos y sistemas de comunicación.  Para más información, visite www.anritsu.com

###

### Contacto en Anritsu:

- Siiri Hage

- Directora de Comunicaciones de Marketing

- Anritsu Company

- siiri.hage@anritsu.com

- 408.201.1010

Contacto en la agencia:

Patrick Brightman

3E Public Relations

pbrightman@3epr.com

973.263.5475