보도자료

안리쓰, 40 Gb/s 부품 및 트랜시버에서

정밀 측정에 적합한 O/E Calibration 모듈 출시

– VectorStar VNA 모듈 신제품, 레이저 모듈레이터, 포토 리시버 및

기타 광학식 기기 설계 및 제조를 위해 비용 및 유연성 장점 실현 –

2015년 3월 23일- 모건힐, 캘리포니아 – 안리쓰 (Anritsu Company)는 MS4640B 시리즈 VectorStar® 벡터 네트워크 분석기(VNA)에 적합한 MN4765B O/E calibration 모듈을 출시했다고 밝혔다. 이 제품은 40 Gb/s 부품과 트랜시버 측정을 위해 비용 효율적이고 유연성이 우수한 솔루션 개발을 지원한다. 광학식 리시버의 역할을 제공하는 MN4765B를 통해 엔지니어는 R&D 및 제조 기간 동안 레이저 모듈레이터 및 포토 리시버에서 매우 정확하고 안정적인 광전자 측정을 수행할 수 있는 MS4640B 시리즈를 이용할 수 있다. MN4765B는 광학식 트랜스미터, 리시버, 트랜시버를 특성화할 수 있는 VNA으로도 사용될 수 있다.

크기 및 위상값은 NIST에 의해 특성화되는 주요한 표준을 사용해 얻을 수 있고, 안리쓰 보정 랩에서 수행된다. MN4765B가 VNA의 70 kHz ~ 70 GHz 폭넓은 주파수 범위를 제공하는 VectorStar와 사용할 때 측정 불확실성이 개선될 수 있다. MS4640B Series VectorStar VNA는 MN4765B 모듈을 사용해 보정될 때 오류 보정된 전달함수, Group Delay 및 E/O 또는 O/E 부품과 서브시스템의 반사 손실 측정이 가능하다.

MN4765B 모듈은 온도에 따른 포토다이오드 성능에서의 드리프트를 제거하기 위해 열 기능적으로 안정화되었으며, 온도 및 바이어스 안정화를 위해 추가적인 회로로 설계되었다. InGaAs 포토다이오드는 70 GHz까지 뛰어난 대역폭 반응과 0.7 Amps/Watt의 일반적인 반응도를 보인다.

MN4765B 모듈은 MS4640B VectorStar VNA의 전반적인 성능을 보완한다. MS4640B VectorStar VNA는 계측기 하나로 광범위한 측정범위 70 kHz ~ 70 GHz를 제공하고 광대역 구성으로 최고 145GHz까지 주파수범위를 확장할 수 있다. MS4640B VNA는 최고 142 dB까지 뛰어난 동적 범위도 지원한다.

안리쓰 회사소개

안리쓰(Anritsu Company)는 100년 이상의 역사를 자랑하는 혁신적인 솔루션을 공급하는 세계적 기업 안리쓰 코퍼레이션(Anritsu Corporation)의 미국 자회사이다. 안리쓰는 미국, 캐나다, 중앙 아메리카, 남아메리카 지역에 사무실을 운영하고 있으며 차세대 유/무선 통신 시스템을 위한 솔루션을 공급하고 있다. 측정 솔루션에는 R&D, 제조, 설치, 유지를 위해 사용되는 광학, 마이크로웨이브/RF, 무선 및 디지털 계측기들이 포함된다. 안리쓰는 통신 제품과 시스템용 설계를 위해 정밀 마이크로웨이브/RF 부품, 광학 디바이스, 고속 디바이스도 공급한다.

상세 정보는 www.anritsu.com 참조.

###

- 상세 문의:

- Siiri Hage

- Director of Marketing Communications

- siiri.hage@anritsu.com

- 408.201.1010

Agency Contact:

Patrick Brightman

3E Public Relations

pbrightman@3epr.com

973.263.5475