Comunicado de Prensa

Anritsu presenta los analizadores de redes vectoriales USB de 
un puerto ShockLine™

- Estos nuevos analizadores de redes vectoriales respaldados y controlados por ordenador ofrecen ventajas en cuanto a precio, rendimiento y tamaño para pruebas en cables, antenas y otros dispositivos pasivos de RF  —

Morgan Hill (California, EE.UU.) – 3 de marzo de 2015 – Anritsu presenta la serie ShockLine™ MS46121A de analizadores de redes vectoriales USB de un puerto, que aporta las ventajas en cuanto a precio, rendimiento y facilidad de uso de la tecnología de análisis de redes vectoriales ShockLine patentada por Anritsu, todo ello en un tamaño extremadamente compacto. Dos modelos, que cubren frecuencias de 40 MHz a 4 GHz y de 150 kHz a 6 GHz, están respaldados y controlados mediante un ordenador proporcionado por el usuario para realizar pruebas de forma sencilla y económica en cables, antenas y otros dispositivos pasivos de RF cuando se necesiten mediciones de un puerto hasta 6 GHz.

Para maximizar el rendimiento en los entornos de fabricación, ingeniería y educación, un solo ordenador conectado a un concentrador USB con un número de puertos suficiente puede trabajar hasta con 16 analizadores de redes vectoriales ShockLine MS46121A diferentes. Los barridos se pueden realizar a 100 microsegundos por punto y los MS46121A tienen una directividad corregida de 42 dB de forma que los ingenieros pueden confiar mucho más en la medición. El amplio rango dinámico y los múltiples anchos de banda de IF optimizan los ajustes para acortar los tiempos de medición y maximizar el rendimiento.

La serie MS46121A está controlada mediante el potente software ShockLine, que aporta las herramientas y el interface gráfico de usuario para depurar y realizar pruebas fácilmente en dispositivos de RF de un puerto. También ofrece capacidades de programación remota que permiten a programar e integrar la serie ShockLine MS46121A en aplicaciones de fabricación.

(sigue)

Anritsu ha desarrollado dos modelos MS46121A para cubrir determinados requisitos de medición. El analizador de redes vectoriales USB para frecuencias de 40 MHz a 4 GHz resulta muy adecuado para pruebas en antenas de estaciones base cuando se exigen unas bandas de frecuencia limitadas. El modelo con un rango más amplio de frecuencias cubre entre 150 kHz y 
6 GHz y está diseñado para pruebas en antenas de teléfonos celulares y otros dispositivos que deban transmitir y recibir en múltiples bandas de frecuencia.

Con la presentación de los analizadores de redes vectoriales MS46121A, la familia ShockLine cuenta ahora con cinco series, y todas ellas ofrecen una relación sin precedentes entre valor y rendimiento en entornos sensibles al costo de ingeniería y producción. Las otras series ShockLine son los analizadores de redes vectoriales de 2 puertos totalmente reversibles y de bajo costo MS46122A, la serie de 2 puertos MS46522A para frecuencias de 50 kHz a 4,5/8,5 GHz, Economy ShockLine MS46322A de 2 puertos para mediciones hasta 40 GHz y la serie MS46524A de 4 puertos para pruebas de dispositivos diferenciales y multipuerto.

Acerca de Anritsu Company

Anritsu Company es la filial americana de Anritsu Corporation, un proveedor global de soluciones innovadoras desde hace más de 100 años. Anritsu, que cuenta con oficinas repartidas por Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica, suministra soluciones para sistemas de comunicaciones por cable e inalámbricas, tanto existentes como de próxima generación. Entre sus soluciones de medición se encuentran instrumentos para redes ópticas, de microondas/RF, inalámbricas y digitales que se pueden  utilizar en I+D, fabricación, instalación y mantenimiento. Anritsu también suministra componentes de precisión para microondas/RF, dispositivos ópticos y dispositivos de alta velocidad para diseño en productos y sistemas de comunicación.

Para más información, visite www.anritsu.com

###

- Para más información, contacte a:

- Ajaiey Sharma

- Anritsu Company

- 408.778.2000

- Ajaiey.Sharma@anritsu.com

- Patrick Brightman

- 3E Public Relations

- 973.263.5475

- pbrightman@3epr.com