新闻发布

安立公司推出频率覆盖高达 40 GHz 的 PC 控制 ShockLine™ VNA 系列

- MS46122A VNA 可满足制造、工程和教育环境中的无源器件测试需求 —

加州、摩根山 (Morgan Hill) – 2014 年 10 月 7 日 – 安立公司推出 MS46122A 系列产品，扩展其 ShockLine™ 系列矢量网络分析仪 (VNA)。通过结合安立公司持有的ShockLine VNA 芯片技术专利，MS46122A 低成本全反向双端口 VNA 采用极其紧凑的 1U 机箱封装，同时针对制造、工程和教育环境中对成本敏感的测试应用进行了优化。

MS46122A 系列包括世界上第一批频率覆盖分别高达 20 GHz 和 40 GHz 的小型 VNA。ShockLine 新系列第三种型号的频率覆盖范围为 1 MHz - 8 GHz。MS46122A ShockLine VNA 在速度、轨迹噪音、稳定性和动态范围等关键技术方面均已达到最佳性能。这款分析仪可最大限度地缩短测试时间，提高生产量，使其更加适于测试诸如线缆、连接器、滤波器和天线等无源器件。

MS46122A VNA 可由用户提供的 PC 通过 USB 进行外部控制，因而并不包括嵌入式计算机或固态驱动器。由于 MS46122A 中没有板载数据存储器，且所有信息都保存在用户提供的外部计算机（而非 VNA）中，因而MS46122A是安全区域操作的理想之选。

由于 VNA 采用对称封装，可朝向正面或背面，因而使得机架安装既灵活又方便。由于MS46122A ShockLine VNA 仅有4.445cm高，节省了宝贵的机架空间，是空间有限的测试环境的理想之选。

与 ShockLine 系列的所有其他型号相似，MS46122A VNA 采用先进的 ShockLine 图形用户界面 (GUI) 软件，为占用空间小的测试解决方案提供了广泛的测试功能。

（更多）

将易于使用的 GUI 与可提高生产力的多种功能相结合，可在工程和教育环境中对无源射频及微波器件进行快速调试和人工测试。借助 IVI-C 驱动器，VNA 可在多种最受欢迎的应用程序开发环境中实现自动化应用，如 LabVIEW、LabWindows、MATLAB,C# 和 .Net。

MS46122A 系列是安立 ShockLine VNA 系列的最新产品，可在成本敏感的工程和生产环境中实现前所未有的价值和绝佳性能。除 MS46122A 外，ShockLine 系列还包括 ShockLine MS46522A 系列、经济型 ShockLine MS46322A 双端口 VNA（用于频率高达 40 GHz 的测量）以及 MS46524A 4 端口 VNA（用于差分及多端口器件测试）。

ShockLine MS46122A 系列交货期为 4 周。

关于 Anritsu

Anritsu Corporation （安立公司）是一家有着 110 多年历史的创新通信解决方案供应商。公司的测试与测量解决方案包括无线、光学、微波/RF 及数字仪器，以及用于研发、制造、安装及维护的运行支持系统和解决方案。安立公司还提供用于通信产品及系统所需的高精度微波/RF 元件、光学器件及高速组件。凭借 OSS 监控解决方案，其拓宽了供应范围，从而为当前及下一代有线和无线通信系统和服务供应商提供完整的解决方案。安立公司在全球 90 多个国家进行销售，拥有大约 4,000 名员工。

###

有关更多信息，请联系： 
Ajaiey Sharma
市场营销和业务拓展总监
安立公司
408-778-2000 转分机 1987
Ajaiey.Sharma@anritsu.com

Patrick Brightman
3E Public Relations
973.263.5475
pbrightman@3epr.com