보도자료

안리쓰, BTS Master™ 휴대용 분석기시리즈에

LTE-Advanced CA 테스트 성능 추가

- 필드 엔지니어 및 기술자,

고정밀 OTA 측정 가능한 필드검증형 기지국 애널라이저 활용  -

2014년 12월 2일- 모건힐, 캘리포니아 – 세계적인 계측 솔루션 선도기업인 안리쓰(Anritsu Company)는 기지국 애널라이저 BTS Master™ MT8220T의 새로운 기능을 발표했다. BTS Master™ MT8220T 기지국 애널라이저를 통해 필드 엔지니어와 기술자들은 네트워크 배치 및 유지 기간 동안 매우 정확하고 효율적인 LTE- Advanced CA(Carrier Aggregation) 측정을 수행할 수 있다. 새로운 기능이 탑재된 MT8220T는 모든 액티브 부품 캐리어(CC: component carrier)에 적합한 핵심적인 LTE-Advanced CA 측정을 수행하여 동일한 스크린으로 측정 결과를 동시에 디스플레이하기 때문에, 사용자들이LTE-Advanced CA 필드 설치를 빠르고 정확하게 검증할 수 있다.

수많은 LTE-Advanced CA 측정기법들은 단순성과 효율성을 위해 자동화되고 있다. BTS Master MT8220T는 사용자 설정을 단순화시키고 측정 오류를 방지할 수 있도록 CP(Cyclic Prefix) 구성을 자동으로 감지한다. 오토 레인지(Auto Range)는 각 튜닝 된 CC에 대해 애널라이저 구성을 자동으로 최적화시켜 사용자 개입을 없애고 측정 속도를 향상시킨다. 자동화 MIMO 검출은 모든 CC에 대하여 원격 OTA MIMO 검증을 할 수 있을 뿐 아니라 RS delta 값 또는 절대값을 얻을 수 있다. 또한BTS Master MT8220T는 CC간의 과도한 타이밍 오프셋을 재조정하고 수정할 수 있도록 TAE(Time Alignment Error) 측정을 수행할 수 있다. 다른 측정 기법들은 SS 파워, EVM, 및 Cell ID 검출 등이 포함된다.

BTS Master MT8220T는 25dB 미만에 해당하는 뛰어난 스캐너 동적 범위를 제공하기 때문에 고정밀도로 OTA를 모두 측정할 수 있다. 사용자는 다이렉트 커넥트 측정을 위한 테스트 포인트에서 모든 CC를 통합할 수도 있다. 결과물은 대형 스크린에 판독하기 쉬운 측정 결과 표로 보여지고 업데이트된다.

BTS Master MT8220T는 스펙트럼 분석을 비롯해 케이블 및 안테나 분석력 또한 향상되었다. 내장된 스펙트럼 애널라이저는 easyTest 기능을 지원할 수 있도록 추가되어 비숙련 기술자들도 정확한 테스트를 수행할 수 있으며 반복적인 결과를 달성하여 재작업을 줄일 수 있다. 분석장비가 케이블 및 안테나 분석 DTF(Distance-to-Fault) 모드로 되어 있을 경우, 추가된 시간 마커 디스플레이는 케이블 지연에 적합한 더 정밀한 측정과 보정을 위해 구성되어 VoLTE 시스템에서 지오-로케이션(geo-location) 서비스의 정밀도를 향상시킬 수 있다.

BTS Master MT8220T는 안리쓰의 3세대 고성능 핸드헬드 기지국 애널라이저로 4G 무선 네트워크뿐 만 아니라 기존의 2G 및 3G 네트워크도 지원할 수 있도록 특별히 개발되었다. 일체형으로 제작된 BTS Master는 단일 계측기로 30가지 분석기능을 갖추고 있다.

안리쓰 회사소개

안리쓰(Anritsu Company)는 100년 이상의 역사를 자랑하는 혁신적인 솔루션을 공급하는 세계적 기업 안리쓰 코퍼레이션(Anritsu Corporation)의 미국 자회사이다. 안리쓰는 미국, 캐나다, 중앙 아메리카, 남아메리카 지역에 사무실을 운영하고 있으며 차세대 유/무선 통신 시스템을 위한 솔루션을 공급하고 있다. 측정 솔루션에는 R&D, 제조, 설치, 유지를 위해 사용되는 광학, 마이크로웨이브/RF, 무선 및 디지털 계측기들이 포함된다. 안리쓰는 통신 제품과 시스템용 설계를 위해 정밀 마이크로웨이브/RF 부품, 광학 디바이스, 고속 디바이스도 공급한다.

상세 정보는 www.anritsu.com 참조.

###

### 안리쓰 본사 문의:

- Siiri Hage

- Director of Marketing Communications

- Anritsu Company

- siiri.hage@anritsu.com

- 408.201.1010

보도자료 문의:

Patrick Brightman

3E Public Relations

pbrightman@3epr.com

973.263.5475