보도자료

안리쓰, 리모트 스펙트럼 모니터 MS27101A 출시

간섭 탐지 툴 전용으로 시장 요건 충족

- 정부 규제당국 및 대학 실험실 연구자,

간섭 문제 완화시키고 불법 또는 비합법적인 신호 활동 확인하는 정밀 툴 확보 -

모건힐, 캘리포니아, 2016년 1월 12일 – 안리쓰 (Anritsu Company)는 리모트 스펙트럼 모니터 MS27101A를 출시해 업계 선도적인 필드 테스트 포트폴리오를 확장했다고 발표했다. MS27101A는 안리쓰의 간섭 탐지 툴 제품 가운데 가장 최신 버전이다. 이 제품은 안리쓰의 Vision™ 소프트웨어와 함께 사용되어, 정부 규제당국 및 대학 실험실 연구자들이 간섭 패턴을 확인하고, 스펙트럼 히스토리를 기록하여 간섭 문제를 완화시켜 줄 수 있는 문제 신호의 소스를 지리적으로 배치한 후 불법적이거나 비라이선스된 신호 활동을 확인할 수 있는 정확도가 매우 우수한 원격 솔루션을 개발할 수 있다.

MS27101A 리모트 스펙트럼 모니터는 여백(white space) 모니터링, 유해 클레임(harm claim) 임계값 감지, 빌딩내 간섭 모니터링, 파지티브 트레인 제어 시스템 보호 기능, 불법/비라이선스형 신호 소스 또는 유사한 간섭 위치를 위한 정밀한 원격 솔루션을 위한 시장 요건을 충족시킨다. 하프랙(half-rack) 인클로저(enclosure)로 실장된, MS27101A는 소형 풋프린트가 필요한 스펙트럼 모니터링에 이상적이다.

MS27101A는 최고 24 GHz/s의 속도로 스윕할 수 있으며, 주기적 또는 과도상태의 전송뿐 만 아니라 짧은 “버스티(bursty) 신호를 포함해 간헐적인 신호를 포착할 수 있다. 106 dB를 초과하는 높은 동적 범위에서 1 Hz BW의 정상화된 범위, 20 MHz 즉각적인 대역폭, 높은 감도, 낮은 스퓨리어스(spurious) 신호는 MS27101A가 낮은 단계의 신호를 높은 신뢰성으로 모니터할 수 있도록 지원한다. 소모 전력은 11와트 미만이며, 이 같은 특징으로 MS27101A는 먼 곳의 지역에서 태양 전지로 전력을 공급받을 수 있다.

광학식 비전 소프트웨어로 사용될 경우, MS27101A 원격 스펙트럼 모니터는 스펙트럼 히스토리를 기록하고 관심신호를 지리적으로 배치시킬 수 있다. 3개 또는 그 이상의 MS27101A 모니터들은 간섭 신호의 위치를 근접하게 조정해야 한다. 비전 소프트웨어는 통합 명령어를 제공하고 필드에서 구축되는 모든 스펙트럼 모니터링의 검증을 제어한다. 이 소프트웨어는 윈도우 기반 PC/ 서버에서 동작하며, 기가비트 이더넷 또는 USB 셀룰러 모뎀을 통해 MS27101A와 통신한다.

안리쓰에서 이용할 수 있는 다른 원격 스펙트럼 모니터와 유사한 MS27101A는 원거리 전력 싸이클링, 자동 시스템 복구 프로토콜을 비롯해 모니터에 원격으로 보안 강화된 펌웨어 업데이트 “푸쉬” 기능을 위해 견고한 필드에 구축할 수 있도록 설계되었다. 모니터 통신의 중단을 일으키는 애플리케이션 오류 또는 전력 변동이 발생할 경우, 재부팅 기능이 실현되어 기존 상태로 원격 검증을 리셋시킨다.

통합 웹 서버는 인터넷 브라우저를 통해 전세계 어디서든 사용자들이 리모트 스펙트럼 모니터에 접속할 수 있도록 MS27101A에 내장되어 있다. 로그 인 후, 통합적인 제어 기능이 가능하다. 동시에, 데이터 추적, 스펙트로그램(spectrogram), 다른 측정수치들은 브라우저 윈도우에서 화면으로 볼 수 있다.

안리쓰의 리모트 스펙트럼 모니터 제품군은 MS27102A 및 MS27103A을 포함한다. MS27102A는 외부 애플리케이션으로 설계된 IP67 등급형 전체 기능이 탑재된 플랫폼이다. 최고 24 GHz/s의 스윕 속도가 가능한 이 프로브는 수많은 신호 유형을 포착할 수 있도록 지원한다. MS27103A는 간섭 신호를 확인하고 배치하기 위해 특별히 고안되었다. 따라서, 셀룰러 기업, DAS 사업자 및 랜드 모바일 네트워크 사업자는 수십억 달러의 네트워크에 대한 투자를 보호하고 데이터 용량을 유지할 수 있는 신속한 대응이 가능하다.

안리쓰 회사소개

안리쓰는 120년 동안 혁신적인 통신 테스트 및 측정 솔루션 분야에서 세계적인 공급업체로 명성을 쌓은 안리쓰 코포레이션의 미국 자회사이다. 안리쓰의  “2020 VISION” 철학은 진정한 파트너인 고객사들과 함께 R&D, 제조, 설치 및 유지 기간 동안 사용되는 무선, 광, 마이크로웨이브/RF, 디지털 계측, 동작지원을 개발할 수 있도록 지원하는 것이다. 안리쓰는 통신 제품과 시스템에 적합한 마이크로웨이브/RF 부품, 광 디바이스, 고속 전기 디바이스를 함께 제공한다. 안리쓰는 5G, M2M, IoT 뿐 만 아니라 새롭게 등장하거나 기존의 유무선 통신 시장을 위한 최첨단 솔루션을 제공한다. 안리쓰는 전세계 90여개국 사무실에서 약 4,000명의 임직원이 활동하고 있다.

안리쓰 회사에 대한 상세 정보는  www.anritsu.com 에서 살펴 볼 수 있으며, Facebook, Google+, LinkedIn , Twitter, YouTube 에서 최신 정보를 볼 수 있다.