新闻发布

安立公司为 Microwave Site Master 仪器推出

具备全面 A/B 和 B/A 比率测试能力的矢量电压计模式

- 全新选件可轻松替代目前市场上的的矢量电压计 —

加州、摩根山 —— 2015 年 5 月 11 日 —— 安立公司为 Microwave Site Master™ S820E这款 世界上唯一一款频率覆盖高达 40 GHz 的手持式电缆与天馈线分析仪推出矢量电压计模式 (VVM)，使其能够容易替换传统矢量电压计。带有 VVM 选件的 S820E 具备全面的 A/B 和 B/A 比率测试能力，且无需额外其昂贵的VNA选件，为工程师和技术人员进行关键现场测量提供紧凑、耐用又兼具成本效益的单仪表解决方案，从而可确保对无线网络进行适当的铺设、安装和维护。

Site Master S820E 集先进的性能、功能、报告和耐用性于一体，能够满足最严苛的现场测试需求。S820E 是唯一一款可达 40 GHz （是当前其他解决方案的 20 倍以上）,具备VVM 选件的手持式现场解决方案。使用 A/B 和 B/A 比率功能时，可通过一项独特的自动调谐功能使 S820E 成功锁定一个外部参考源信号（该信号的频率最多可偏离选定的调谐频率达 ±100 kHz），而无需扩大测量 IFBW 或建立 10 MHz 参考时基信号。A 或 B 的参考接收机的输入灵敏度自动在 +5 dBm 到 -60 dBm 之间变化，超出了传统矢量电压计的范围。

为节省宝贵的现场工作时间，并防止因测量不当导致数据错误，在测量 A/B 和 B/A 比率时，可通过发送参考信号检测(Reference Signal Detection)消息，在仪表成功锁定外部源信号时来提醒用户。此消息将在显示器底部以高亮绿色显示，以方便用户了解何时可以进行测量。

S820E 可测量 1 个 DUT，用户亦可自行选择一种表格显示格式，但是，最多只能同时显示 12 个 DUT。 这 12 个 DUT 的测量均可与已存储的参考测量结果进行比值测试。表格

（更多信息）

显示格式可简化匹配多个 DUT，是多个相控阵天线系统的理想选择，当需要测量若干个 DUT 并将其相互匹配或匹配至参考 DUT 响应时，也可使用此格式。

以 VVM 模式进行的反射和/或传输测量可以通过校准过程纠正矢量误差，且无需使用外部 CW 源或驻波桥、耦合器或功分器。这样即可实现绝对的 DUT 测量，而且测试端口扩展电缆和适配器等外部外设项目也可以作为校准的一部分得到补偿。 这样也消除了因仪表与 DUT 之间不匹配导致的误差。

除表格显示格式外，Site Master S820E VVM 选件还可提供大量数据显示格式，与采用其他仪表进行的测量相比较时确保了更大的灵活性和易用性。由于显示格式的灵活性，也更易于集成到报告和电子表格中以进行后处理。用户可随时更改显示格式，所有的结果（实时或已存储的）也会同时作相应的更改。

经现场验证的平台

Site Master S820E 专门针对现场应用而开发。该分析仪采用紧凑型设计，尺寸为 250 x 177 x 61 mm，重量不到 3.0 kg，外壳结实耐用，已经现场验证，能够承受恶劣的环境。 S820E 新增有积极有效的热管理功能，能在最短时间内快速预热，在 -10°C 到 + 55°C 的整个工作温度范围内亦能轻松保持温度的稳定。全新的高效电路系统更是确保了电池寿命长达 4 小时以上。

GUI 采用高效用户友好型触屏设计，日常操作更加高效便捷，还能大幅提升生产效率。高级显示选件可使用户自定义显示测试结果，，包括对迹线窗口、迹线重叠、测量数据和图表进行任意组合。

业内唯一一款 40 GHz 手持式电缆与天馈线分析仪

Microwave Site Master S820E 系列有多种频率选件，包括 1 MHz 到 8 GHz、14 GHz、20 GHz、30 GHz 和 40 GHz，是迄今为止开发的最为先进的 Site Master 分析仪。S820E 在整个运行频率范围（甚至高达 40 GHz）内的频率分辨率为 1 Hz。 该款手持式分析仪的动态范围无与伦比，典型值为 110 dB，射频抗扰性高达 +17 dBm。其测量速度为 650 us/点。

（更多信息）

VNA 模式采用全四接收机  架构，，可提供反向扫描、可同时测量 4 个 S 参数的功能，并可以配置显示格式。 有了 VNA 模式，用户即有了一款能够在现场测量双端口器件的全部 4 个 S 参数的便携式仪表。

关于安立

安立公司 (Anritsu) 是一家有着 110 多年历史的创新通信解决方案供应商。公司的测试与测量解决方案包括无线、光学、微波/RF 及数字仪器，以及用于研发、制造、安装及维护的运行支持系统和解决方案。安立公司还提供用于通信产品及系统所需的高精度微波/RF 元件、光学器件及高速组件。凭借 OSS 监控解决方案，其拓宽了供应范围，从而为当前及下一代有线和无线通信系统和服务供应商提供完整的解决方案。安立公司在全球 90 多个国家进行销售，拥有大约 4000 名员工。

有关更多信息，请登录 www.anritsu.com  。

###

### 安立公司联系方式：

- 叶静

- 市场传播专员

- 安立通讯科技（上海）有限公司

- jing.ye@anritsu.com

- +86-21-62370898

公关代理联系方式：

Patrick Brightman

3E Public Relations

pbrightman@3epr.com

973.263.5475