新聞稿

Anritsu 安立知為其 Microwave Site Master 推出具備

完整 A/B 及 B/A 比率測試能力的向量電壓計模式

- 新推出的選項使 S820E 成為現場測試極具成本效益的單一儀器，可輕鬆替代目前市場上的向量電壓計—

2015 年5月11日–Anritsu 安立知為其全球首款頻率覆蓋率達 40 GHz 的手持式電纜與天線分析儀 – Microwave Site Master™ S820E推出向量電壓計模式 (Vector Voltmeter Mode，VVM)，使其可輕鬆成為傳統向量電壓計儀器的替代方案。搭配 VVM 選項的 S820E 具備完整的 A/B 及 B/A 比率測試能力，無需額外且昂貴的 VNA 選項，即可為現場工程師與技術人員提供精巧耐用、兼具成本效益的單一儀器解決方案，進而確保關鍵現場測試對於無線網路進行適當的佈建、安裝及維護。

Anritsu Site Master S820E 集結業界領先的性能、功能、報告能力與耐用性，可滿足最嚴苛的現場測試需求，更是目前市場上唯一支援高達 40 GHz 並具備 VVM 選項的手持式現場測試解決方案。當使用 A/B 及 B/A  比率功能時，Anritsu 安立知獨特的自動調諧 (Auto-tune) 能力使 S820E可從±100 kHz外的選定調諧頻率成功鎖定外部參考來源信號，無需另行加寬中頻帶寬 (IFBW) 測量或建立 10MHz 參考時基 (time-base) 訊號。對於 A 或 B 參考接收器的輸入靈敏度可自動涵蓋 +5dBm 至  -60 dBm，超過傳統向量電壓計的範圍。

為節省現場量測的寶貴時間，並防止測量不當所導致的數據錯誤，當執行A/B 及 B/A 比率量測時，參考訊號檢測 (Reference Signal Detection) 訊息將在成功鎖定外部訊號源時提醒用戶，該資訊並會以亮綠色顯示於螢幕底部，以方便使用者了解何時可進行測量。

Anritsu S820E可量測 1 個待測物 (DUT)，用戶亦也可選擇列表格式以同步顯示多達 12 個 DUT，並依據已儲存的參考測試來執行相對量測。Anritsu 表格顯示簡化了多個DUT匹配程序，是多相陣列天線系統的理想選擇；當需要測量若干個 DUT ，將其相互匹配或匹配至參考 DUT 響應時，亦可適用於此表格顯示格式。

使用 VVM 模式的反射與傳輸測量可以經由校正程序達到向量誤差修正，無需透過外部 CW 源、橋接器、耦合器或分離器，即可實現 DUT 的絕對量測，而測試埠延長線及適配器等外部周邊元件則可作為校準的一部分，進一步消弭因儀器及 DUT 之間的不匹配所產生的誤差。

除了表格顯示格式外，Site Master S820E VVM 選項亦支援大量的數據顯示格式以達到更高彈性，可輕鬆與藉由其他儀器進行的測量進行比較。Anritsu 安立知高靈活度的顯示格式還可輕鬆整合報告及表格以利後續處理，使用者可隨時變更顯示格式，使得所有作業中或已儲存的數據結果皆將同步改變。

經現場驗證的平台

Site Master S820E係專為現場應用而開發，具備精巧的設計，尺寸為250 × 177 × 61 mm，重量小於3公斤，以及經現場驗證的耐用外殼，可承受各種現場測試的惡劣環境。S820E 的主動熱管理功能 (Active Thermal Management) 可在最短時間內快速預熱，並於 -10°C 至 +55°C 的工作溫度範圍內可輕鬆地保持工作溫度的穩定性。全新的高效電路系統更可提供長達 4 小時以上的電池續航力。

S820E 採用高效率、人性化的觸控螢幕圖形使用者介面 (GUI) ，使日常操作更加高效便捷，大幅提升生產效率。其先進的顯示選項允許用戶自行定義如何顯示測量結果，包括追蹤視窗、軌跡重疊、測量數據及圖表的任意組合。

業界唯一的 40 GHz 手持式電纜與天線分析儀

Microwave Site Master S820E 系列的頻率選項涵蓋 1 MHz 至 8 GHz、14 GHz、20 GHz、 30 GHz 及 40 GHz，並在整個工作範圍 (甚至高達 40 GHz) 內擁有 1 Hz 頻率解析度，是目前市場上最先進的 Site Master 分析儀。S820E 手持式分析儀在典型值 110 dB 下具備無與倫比的動態範圍以及 +17dBm 的最高 RF 抗擾性，量測速度為 650 us/point。

其 VNA 模式藉由  4 個接收器 VNA 架構的優勢，可執行完全反向掃描，並可配置四分割畫面提供 4 個 S 參數同步量測功能。使用 S820E 搭配 VNA 模式，使用者即可擁有可於現場同步量測 2 埠裝置之 4 個 S 參數功能的可攜式儀器。

關於 Anritsu

Anritsu 集團創建於 1895 年，目前是國際上最主要的量測儀器製造商之一。全球總部設於日本厚木市，研發單位及製造工廠位於日本、美國、英國及丹麥等，Anritsu 產品包括無線通訊測試、微波射頻元件測試、數據通信測試、光元件特性測試等，特別在第三代及第四代行動通訊領域的測試系統占國際領先地位。Anritsu產品包括：頻譜分析儀、網路分析儀、訊號產生器、無線通訊綜合測試儀、通訊協定分析儀、藍牙測試儀、數據品質分析儀、光時域反射儀及各類手持式分析儀，產品跨及商用、民生、國防領域。Anritsu 還提供精密微波/RF元件、光學元件、通訊系統的高速電子元件。Anritsu 的辦事處遍佈全世界，在 90 多個國家銷售產品，擁有大約 4,000 名員工。

安立知股份有限公司為 Anritsu 在台分公司。除了台北總公司之外，新竹也設立辦事處，為客戶提供產品、技術應用及售後服務等全方位服務。

更多資訊請參閱www.anritsu.com

    - Anritsu 安立知媒體聯繫:

市場部 actw.marketing@anritsu.com

Agency Contact:

Patrick Brightman

3E Public Relations

pbrightman@3epr.com

973.263.5475