보도자료

안리쓰, ShockLine USB VNA에 스칼라 전송 성능 추가

-  MS46121A 시리즈, 테스트 케이블 및 필터 전송 특성 제공으로

제조 및 교육 환경에 맞는 경제적인 솔루션 -

2015년 10월 6일- 모건힐, 캘리포니아 – 안리쓰 (Anritsu Company)는 MS46121A PC로 제어되는ShockLine™ 1-포트USB 벡터 네트워크 애널라이저(VNA)를 위한 새로운 스칼라 전송 옵션을 도입했다고 발표했다. 이 스칼라 전송 옵션은 여러 대의 MS46121A 모델을 하나의 스칼라 시스템으로 변형시킨다. 이 옵션을 통해 스칼라 측정은 1:1 또는 1: 여러 대(n) 로 구성할 때 MS46121A VNA기기들 사이에서 수행되어, 제조 테스트 및 교육 환경 등 다양한 애플리케이션을 위해 매그니튜드(magnitude)만 전송 측정하는 유연하고 합리적  비용의 기법을 탄생시켰다.

MS46121A VNA에서 1:1 및 1:n 셋업 두 가지 모두를 제공함으로써 4개 채널에서 DUT(devices under test)의 병렬 및 다중 포트 테스트를 수행하는 강건한 기법을 탄생시킨다. 1:1 셋업시, 최대 2가지의 스칼라 전송 측정방법은 4개 채널을 사용해 동시에 이루어 질 수 있다. 이 구성은 케이블 손실 측정에 적합한 신속한 스루풋(throughput)을 달성하기 때문에 케이블 테스트 경우에 매우 적합하다.

1: n 스칼라 측정 구성은 하나의 MS46121A가 소스로서 지원할 수 있다. 즉, 이 소스는 리시버로 동작하는 다른 MS46121A VNA를 최대 3대까지 연결한다. 주요 장점은 여러 대의 MS46121A VNA가 다른 DUT의 기하학구조 및 셋업을 수용할 수 있도록 포트를 조정하는 편리성을 갖추고 있어, 한정된 다중 포트 기능을 에뮬레이트할 수 있다. 이 구성은 다양한 포트를 통해 전송 측정을 빠르고 저렴한 비용으로 수행할 수 있기 때문에, 다중 포트 필터 및 다중 밴드 휴대폰 안테나를 승인하는데 특히 적합하다.

MS46121A 시리즈의 1포트 USB VNA는 40 MHz ~ 4 GHz와 150 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위의 모델을 제공한다. MS46121A는 DUT로 직접 연결할 수 있을 정도로 충분히 작은 저가형의 공간절약형 솔루션으로 1포트 측정에 적합한 성능과 정확성을 제공한다. 최대 16개까지 독립적인 MS46121A VNA는 ShockLine 소프트웨어에서 동작하는 동일한 컴퓨터로 동시에 동작될 수 있다. 이 같은 기능은 1포트 기기의 진정한 병렬식 멀티사이트(multi-site) 테스트를 실현시키며, 기존의 단일 VNA 와 스위치 매트릭스 테스트 솔루션에서 스루풋을 향상시킨다.

MS46121A 시리즈는 최대 43.5 GHz까지 테스트 애플리케이션을 위해 저가형 VNA의 ShockLine 제품군의 일부이다. 여러 가지의 폼 팩터로 이용할 수 있는1-, 2-, 4-포트 모델에서 15개의 다른 주파수 범위를 갖춘 계측기와 어떠한 테스트 환경에서도 맞추기 위해 LAN 또는 USB 인터페이스를 갖춘 계측기의 5가지 시리즈가 있다. 이 제품들은 비용에 민감한 제조, 엔지니어링, 교육 애플리케이션에서 패시브 디바이스를 경제적으로 테스트하는 데 이상적이다.

안리쓰 회사소개

안리쓰는 120년 동안 혁신적인 통신 테스트 및 측정 솔루션 분야에서 세계적인 공급업체로 명성을 쌓은 안리쓰 코포레이션의 미국 자회사이다. 안리쓰의  “2020 VISION” 철학은 진정한 파트너인 고객사들과 함께 R&D, 제조, 설치 및 유지 기간 동안 사용되는 무선, 광, 마이크로웨이브/RF, 디지털 계측, 동작지원을 개발할 수 있도록 지원하는 것이다. 안리쓰는 통신 제품과 시스템에 적합한 마이크로웨이브/RF 부품, 광 디바이스, 고속 전기 디바이스를 함께 제공한다. 안리쓰는 5G, M2M, IoT 뿐 만 아니라 새롭게 등장하거나 기존의 유무선 통신 시장을 위한 최첨단 솔루션을 제공한다. 안리쓰는 전세계 90여개국 사무실에서 약 4,000명의 임직원이 활동하고 있다.

안리쓰 회사에 대한 상세 정보는  www.anritsu.com 에서 살펴 볼 수 있으며, Facebook, Google+, LinkedIn , Twitter, YouTube 에서 최신 정보를 볼 수 있다.