Comunicado de Prensa

Anritsu amplía hasta 43,5 GHz la cobertura de frecuencias de las familias de analizadores de redes vectoriales compactos y económicos ShockLine™

- Las series MS46122A y MS46322A son ideales para mediciones de dispositivos pasivos de RF/microondas en diversas aplicaciones sensibles al costo en ingeniería,
 fabricación y universidad —

Morgan Hill (California, EE.UU.) – Para difusión inmediata – Anritsu anuncia que ha ampliado hasta 43,5 GHz la cobertura de frecuencias de sus analizadores de redes vectoriales económicos ShockLine™ de la serie MS46322A y compactos ShockLine de la serie MS46122A. Al alcanzar mayores frecuencias, estos analizadores de redes vectoriales de bajo costo pueden realizar de forma eficiente mediciones de parámetros S y en el dominio del tiempo en dispositivos pasivos de RF y microondas hasta 43,5 GHz en diversas aplicaciones de prueba en ingeniería, fabricación y universidad.

Las series MS46322A y MS46122A, basadas en la tecnología patentada de analizador de redes vectoriales en un chip ShockLine, que simplifica la arquitectura interna del analizador de redes vectoriales a altas frecuencias, ofrece el mejor rendimiento y el mejor precio dentro de su categoría. Los analizadores de redes vectoriales MS46122A se encuentran disponibles en tres rangos de frecuencia, entre 1 MHz y 8/20/43,5 GHz, mientras que el MS46322A ofrece seis modelos que cubren entre 1 MHz y 4/8/14/20/30/43,5 GHz.

Ambos instrumentos tienen un rango dinámico típico de 110 dB a 43,5 GHz y amplios anchos de banda de IF para rápidos tiempos de prueba y un máximo rendimiento. El MS46122A y el MS46322A tienen un alto nivel de ruido <0,006 dB a 43,5 GHz y una velocidad de barrido típica de 220 µs/punto. El rendimiento de los analizadores de redes vectoriales ShockLine ofrece a los usuarios una incertidumbre de medición reducida y pequeñas bandas de protección al comprobar cables, conectores, filtros, antenas y otros componentes pasivos.

Anritsu ha diseñado la serie MS46122A con dos puertos y altura 1U, y la serie MS46322A con dos puertos y altura 2U, para su utilización en aplicaciones que ocupen poco espacio y para

(sigue)

programación remota. Su chasis pequeño y robusto permite adaptar los analizadores de redes

vectoriales a configuraciones montadas sobre bastidor estándar, mientras que su compatibilidad

con las instrucciones de programación SCPI y sus drivers de software permiten que ambas series sean compatibles con la mayoría de los entornos  de programación más comunes. El MS46122A, con un ordenador externo, o el MS46322A, a través de una pantalla táctil, teclado y ratón, se pueden conectar a una potente interface gráfica de usuario (GUI) que simplifica el desarrollo y la solución de programas en entornos de prueba automáticos.

El MS46122A y el MS46322A son dos de las cinco series que constituyen la familia de analizadores de redes vectoriales de bajo costo ShockLine. La familia ShockLine, que cubre nueve rangos de frecuencias diferentes con modelos de 1, 2 y 4 puertos, se suministra en varios formatos y con interfaces LAN o USB para adaptarse a cualquier entorno de prueba. Anritsu ha desarrollado los analizadores de redes vectoriales de alto rendimiento ShockLine para cubrir las necesidades del mercado en cuanto a soluciones que prueben dispositivos pasivos de manera económica en aplicaciones sensibles al costo.

## Acerca de Anritsu

La compañía Anritsu (www.anrisu.com) es un fabricante global de soluciones innovadoras para el sector de las Telecomunicaciones en el que lleva trabajando desde hace 120 años. Estas soluciones abarcan campos tan diversos como las comunicaciones móviles, óptica, microondas y RF, instrumentación digital y sistemas de soporte destinadas a sectores como I&D, fabricación, instalación y mantenimiento. Además Anritsu suministra componentes de precisión para RF y microondas, dispositivos ópticos y de alta velocidad, que forman parte  de equipos y sistemas de comunicaciones. Con la incorporación de la línea OSS de soluciones para monitoreo, Anritsu ha expandido su oferta para proporcionar soluciones completas para los sistemas existentes y de nueva generación tanto por cable, como por radio, así como para los operadores. Anritsu opera en más de 90 países y cuenta con, aproximadamente, 4.000 empleados.

## Para obtener más información, póngase en contacto con:

Eric Fauxpoint					Janice Ashton
Director - EMEA Business Development	Napier Partnership Limited
Anritsu EMEA					Tel: +44 (0) 1243 531123
Tel: +33 1 60 92 15 50			Email: janice@napierb2b.com 
Email: Eric.Fauxpoint@anritsu.com
www.anritsu.com