新闻发布

安立公司将 ShockLine™ 紧凑经济型 VNA 系列

的频率覆盖范围扩展至 43.5 GHz

- MS46122A 和 MS46322A 系列是测量各种成本敏感型工程、

制造和大学应用中的 RF/微波无源组件的理想之选 —

加州、摩根山 —— 立即发布—— 安立公司日前宣布，其已将 MS46322A 系列 ShockLine™ 经济型矢量网络分析仪 (VNA) 和 MS46122A 系列 ShockLine 紧凑型 VNA 的频率覆盖范围扩展至 43.5 GHz。通过支持更高的频率，低成本的 VNA 可对各种成本敏感型工程、制造和大学测试应用中频率高达 43.5 GHz 的 RF 和微波无源组件进行有效的 S 参数和时域测量。

MS46322A 和 MS46122A 系列采用 ShockLine VNA-on-a-chip 专利技术，该技术可简化内部高频 VNA 架构，使MS46322A 和 MS46122A 系列具有一流的性能而物超所值。MS46122A VNA 可提供从 1 MHz 到 8/20/43.5 GHz 三种频率配置，而 MS46322A 包含六种型号，频率覆盖范围为 1 MHz 到 4/8/14/20/30/43.5 GHz。

在频率为 43.5 GHz 时，两种仪器均具有 110 dB 的典型动态范围和宽 IF 带宽，可缩短测试时间和最大化吞吐量。MS46122A 和 MS46322A 在 43.5 GHz 时的噪音水平为 <0.006 dB，扫描速度通常为 220 µs/点。ShockLine VNA 性能卓越，可在用户对电缆、连接器、滤波器、天线和其他无源组件进行测试时降低测量的不确定性和缩短保护频带。

安立公司已设计出高度为 1U 的双端口 MS46122A 和高度为 2U 的双端口 MS46322A 系列，以用于要求较小占用空间和远程编程的应用中。体积小且较坚固的底架使 VNA 适用于标准机架安装式结构，同时，在 SCPI 命令编程和软件驱动器的支持下，两个系列均可与最常用的编程环境兼容。MS46122A 通过与外部计算机结合使用，或 MS46322A 通过连接触屏、键盘和鼠标，可支持强大的图形用户界面 (GUI)，从而简化自动化测试环境中的开发和故障排除程序。

（更多信息）

MS46122A 和 MS46322A 是由 ShockLine 系列低成本 VNA 组成的五大系列中的两个系列。ShockLine 系列涵盖九种不同的频率范围，有单端口、双端口和 4 端口等不同型号，大小不一，配有 LAN 或 USB 接口，适用于任何测试环境。为满足市场需求，安立公司开发了性能卓越的 ShockLine VNA，为测试成本敏感型应用中的无源组件提供了一种经济的解决方案。

关于安立公司

安立公司为 Anritsu Corporation 的美国子公司，后者是一家有着 120 年历史的全球创新通信测试与测量解决方案供应商。安立公司的“2020愿景”理念鼓励客户作为真正的合作伙伴帮助开发无线、光学、微波/RF 及数字仪器，以及用于研发、制造、安装及维护的运行支持系统。安立公司还提供用于通信产品及系统的高精度微波/RF 元件、光学器件及高速电气设备。该公司为5G、 M2M、 IoT以及其他新兴及传统有线及无线通信市场开发先进的解决方案。安立公司在全球各地设有办事处，业务遍布 90 多个国家，拥有大约 4,000 名员工。

若要了解更多信息，请访问www.anritsu.com 及在 Facebook、 Google+、LinkedIn、 Twitter 和YouTube上关注安立公司 。

###

安立公司联系方式：

叶静

市场传播专员

安立通讯科技（上海）有限公司

jing.ye@anritsu.com

+86-21-62370898

公关代理联系方式：

Patrick Brightman

3E Public Relations

pbrightman@3epr.com

973.263.5475