新聞稿

Anritsu 安立知 ShockLine™ 精巧型及經濟型向量網路分析儀系列的頻率範圍擴展至高達 43.5 GHz

- MS46122A 及 MS46322A 系列適於量測具備不同成本考量之工程、 製造及大學應用的RF/微波被動元件 —

Anritsu 安立知為其 ShockLine™經濟型向量網路分析儀 (VNA) – MS46322A 系列及 ShockLine 精巧型向量網路分析儀 – MS46122A 系列的頻率覆蓋範圍擴展至 43.5 GHz。透過支援更高的頻率，低成本的 VNA 可針對各種不同成本考量的工程、製造及大學測試應用之 RF 及微波被動元件提供高達 43.5 GHz 的高效率 S 參數與時域量測。

MS46322A 及 MS46122A 系列採用 ShockLine VNA-on-a-chip的專利技術，在高頻率上簡化內部 VNA 架構，並以經濟型價格提供最佳的性能。其中，MS46122A VNA 可提供 1 MHz 至 8/20/43.5 GHz 的三種頻率範圍，而 MS46322A 則以六種型號涵蓋頻率範圍從 1 MHz 至 4/8/14/20/30/43.5GHz。

在頻率為 43.5 GHz 時，此兩種系列儀器均具有典型值 110 dB 的動態範圍與寬廣的中頻頻寬，以實現快速測試時間及最佳處理能力。MS46122A 及 MS46322A 在 43.5 GHz 時擁有 <0.006 dB 的高位準雜訊，以及典型值 220 µs/point 的掃描速度。ShockLine VNA 的卓越性能為用戶在執行電纜、連接器、濾波器、天線及其他被動元件量測時有效降低其測量不確定性並縮短隔離頻段。

Anritsu 安立知設計的 1U 高雙埠 MS46122A 及 2U 高雙埠 MS46322A 系列，可廣泛用於要求較小佔用空間及遠端編程的應用。精巧而堅固的底架使 VNA 適用於標準機架安裝配置，同時，可支援 SCPI 指令編程與軟體驅動程式的特性，使其可相容於最普遍的編程環境。與外部電腦結合使用的 MS46122A、或 MS46322A 可經由觸控螢幕、鍵盤及滑鼠支援強大的圖形使用者界面 (GUI)，進一步簡化在自動測試環境中的開發與故障排除程序。

MS46122A 及 MS46322A 係 Anritsu ShockLine 低成本向量網路分析儀五大系列中的其中兩個。ShockLine 全系列提供單埠、雙埠及 4埠等不同機型，共涵蓋了九種不同的頻率範圍，並具備 LAN 或 USB 介面以適用於任何測試環境。Anritsu 安立知同時也開發 ShockLine 高性能向量網路分析儀系列以滿足市場需求，為在各種成本考量應用中提供前所未有的高價值與與絕佳性能之被動元件解決方案。

關於安立知

Anritsu 集團創建於 1895 年，目前是國際上最主要的量測儀器製造商之一。全球總部設於日本厚木市，研發單位及製造工廠位於日本、美國、英國及丹麥等，Anritsu 產品包括無線通訊測試、微波射頻元件測試、數據通信測試、光元件特性測試等，其測試系統在行動通訊領域，更具國際領先地位。Anritsu產品包括：頻譜分析儀、網路分析儀、訊號產生器、無線通訊綜合測試儀、通訊協定分析儀、藍牙測試儀、數據品質分析儀、光時域反射儀及各類手持式分析儀，產品跨及商用、民生、國防領域。Anritsu 還提供精密微波/RF元件、光學元件、通訊系統的高速電子元件。Anritsu 的辦事處遍佈全世界，在 90 多個國家銷售產品，擁有大約 4,000 名員工。

安立知股份有限公司為 Anritsu (安立知) 集團在台灣之分支機構。除台北總公司外，在新竹亦設有服務據點，為客戶提供產品、技術應用及售後服務等全方位服務。

###

    - Anritsu 安立知媒體聯繫:

市場部 actw.marketing@anritsu.com

公關公司聯繫:

Patrick Brightman

3E Public Relations

pbrightman@3epr.com

973.263.5475