Comunicado de Prensa

Anritsu introduce mejoras en los módulos optoelectrónicos destinados a la familia de analizadores de redes vectoriales VectorStar® para realizar 
pruebas de dispositivos optoelectrónicos hasta 110 GHz

- La nueva solución sirve como alternativa económica para verificar componentes y receptores de56 Gb/s en I+D y fabricación —

Morgan Hill (California, EE.UU.) – 28 de septiembre de 2015 – Anritsu introduce mejoras a su serie MN4765B de módulos optoelectrónicos para la familia de analizadores de redes vectoriales MS4640B VectorStar®, creando así una solución económica y flexible para mediciones en componentes y transceptores de 56 Gb/s utilizados en aplicaciones de telecomunicaciones y comunicaciones de datos. El módulo MN4765B, junto con el analizador de redes vectoriales MS4640B, simplifica las mediciones optoelectrónicas y es una alternativa económica a las soluciones convencionales basadas en sistemas totales utilizados actualmente en entornos de I+D y fabricación.

La caracterización de magnitud y fase se lleva a cabo utilizando un estándar primario caracterizado por NIST y realizada en el laboratorio de calibración de Anritsu. El resultado es una mejora de la incertidumbre de medición cuando se utiliza el MN4765B con VectorStar® en el amplio rango de frecuencia del analizador de redes vectoriales. Con el módulo MN4765B, el MS4640B puede llevar a cabo mediciones muy precisas, trazables y corregidas de funciones de transferencia, retardo de grupo y pérdidas de retorno de componentes y subsistemas electroópticos y optoelectrónicos.

Los módulos ópticos MN4765B están diseñados con un fotodiodo de InGaAs que convierte las señales ópticas moduladas en señales eléctricas. El fotodiodo tiene una respuesta excepcional de ancho de banda hasta 70 GHz y 110 GHz. También se incorpora a los módulos una circuitería adicional para estabilidad de temperatura y polarización.

Próxima disponibilidad de una solución de banda ancha

Anritsu presentará una opción para el MN4765B que permitirá utilizar el modulo con el analizador de redes vectoriales de la serie ME7838x VectorStar® de banda ancha para mediciones optoelectrónicas precisas en el mejor rango de la industria de 70 kHz a 110 GHz para 1550 nm. La configuración de banda ancha amplía el abanico de aplicaciones en las cuales se puede utilizar la solución optoelectrónica a universidades y laboratorios de investigación. Debido a que utiliza un fotodiodo con caracterización NIST como estándar primario, se trata de una técnica superior a los métodos actuales, que se basan en un diodo no caracterizado y dan como resultado incertidumbres de 3-5 dB.

Los analizadores de redes vectoriales VectorStar® proporcionan mediciones más precisas en rangos de frecuencia de un solo barrido de 70 kHz a 20 GHz, 40 GHz, 50 GHz, 70 GHz, 
110 GHz, 145 GHz y diversas bandas discretas hasta 1,1 THz. A diferencia de otros analizadores de redes vectoriales, la familia VectorStar® se basa en una plataforma estable y moderna que se puede adaptar fácilmente a varios niveles de funcionalidad y rendimiento. La serie de analizadores de redes vectoriales MS4640B ofrece un alto nivel de rendimiento, por lo que los ingenieros de modelado de dispositivos pueden caracterizan sus dispositivos con precisión y fiabilidad. Los ingenieros de I+D pueden extraer hasta la última fracción de un dB de sus diseños más avanzados y los ingenieros de fabricación pueden maximizar el ritmo de producción sin sacrificar la precisión.

## Acerca de Anritsu

La compañía Anritsu (www.anrisu.com) es un fabricante global de soluciones innovadoras para el sector de las Telecomunicaciones en el que lleva trabajando desde hace 120 años. Estas soluciones abarcan campos tan diversos como las comunicaciones móviles, óptica, microondas y RF, instrumentación digital y sistemas de soporte destinadas a sectores como I&D, fabricación, instalación y mantenimiento. Además Anritsu suministra componentes de precisión para RF y microondas, dispositivos ópticos y de alta velocidad, que forman parte  de equipos y sistemas de comunicaciones. Con la incorporación de la línea OSS de soluciones para monitoreo, Anritsu ha expandido su oferta para proporcionar soluciones completas para los sistemas existentes y de nueva generación tanto por cable, como por radio, así como para los operadores. Anritsu opera en más de 90 países y cuenta con, aproximadamente, 4.000 empleados.

## Para obtener más información, póngase en contacto con:

Eric Fauxpoint					Janice Ashton
Director - EMEA Business Development	Napier Partnership Limited
Anritsu EMEA					Tel: +44 (0) 1243 531123
Tel: +33 1 60 92 15 50			Email: janice@napierb2b.com
Email: Eric.Fauxpoint@anritsu.com 
www.anritsu.com