ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG	KONTAKT

Matt Burns

matthew.burns@samtec.com

812-944-6733

[SAMTEC LOGO]					September 2017

Samtec erweitert sein High Speeds-Backplane-Steckverbindersystem ExaMAX® um neue DMO- (Direct Mate Orthogonal) Optionen

Orthogonale Architektur bietet bessere Signalintegrität und thermische Effizienz

New Albany, IN: Samtec, ein nicht-börsennotierter, global agierender Hersteller von elektronischen Verbindungslösungen aller Art mit einem Jahresumsatz von $662 Mio, hat sein High Speed-Backplane-Steckverbindersystem ExaMAX® um neue DMO-Optionen erweitert.  Systementwickler können jetzt die inhärenten Vorzüge von DMO- (Direct Mate Orthogonal) Architekturen gegenüber herkömmlichen Backplane-Systemen nutzen.

Samtecs neue ExaMAX®-DMO-Lösungen ermöglichen es Systementwicklern, die Mid-Plane wegzulassen und Router- und Line-Karten direkt zu stecken.  Diese sich schnell verbreitende Systemarchitektur ermöglicht einen effizienteren Luftstrom und verbessert die thermische Effizienz innerhalb des Chassis. DMO-Lösungen verbessern die Signalintegrität durch kürzere Leitungslängen und weniger Kontaktübergänge; sie sparen außerdem Bauteile ein und verringern die Systemkosten.

Samtecs ExaMAX®-DMO-System besteht aus der neuen EBDM-RA-Serie, die direkt auf die bereits existierende EBTF-RA-Serie passt.  Derzeit sind Ausführungen mit 
6 Paaren x 10 Spalten und mit 6 Paaren x 12 Spalten verfügbar.  Weiterhin sind Führungspin- und Schraubbefestigungsoptionen verfügbar.  In der Entwicklung befinden sich Ausführungen mit 6 Paaren x 6 Spalten und 6 Paaren x 8 Spalten.

"Entwickler von Systemen der nächsten Generation gehen schnell zu DMO-Architekturen über", sagte Jonathan Sprigler, Backplane Product Manager bei Samtec, Inc. "Führende Anbieter von Ausrüstung für Datenzentren – Speichersysteme, Server, Netzwerke usw. – nutzen die Vorzüge von DMO, indem sie Samtecs neue EBDM-RA-Serie einsetzen."

Samtecs EBDM-RA-Serie ist nur eine von vielen Lösungen aus dem High Speed-Backplane-Steckverbindersystem ExaMAX®.  Die ExaMAX®-Produktlinie wurde für Übertragungsraten bis 56 Gbps (PAM-4- Modulation) optimiert.  Die Steckverbinder orientieren sich an den 92-Ω-Spezifikationen und wurden für minimale Reflexionen an allen Geometrieübergängen innerhalb des Steckverbinders optimiert; sie erzielen dadurch sowohl in 85-Ω- als auch 100-Ω-Systemen die geforderte Rückflussdämpfung.

Die ExaMAX®-Serie erfordert unter allen vergleichbaren Produkten am Markt die geringste Steckkraft, bietet eine hervorragende Normalkraft und erfüllt die Telcordia-GR-1217-CORE-Spezifikationen. Die Steckverbinder haben jederzeit 
– auch bei abgewinkelter Paarung – zwei zuverlässige Kontaktpunkte und weisen sehr geringe Kontaktüberstände auf; das verbessert die Signalintegrität. Der Kontaktweg von 2,4 mm erhöht die Zuverlässigkeit, und die zwitterartige Steckschnittstelle gewährleistet eine kontaktüberstandsfreie Paarung und zuverlässige Ausrichtung.

Das Backplane-System arbeitet mit einzelnen Signal-Wafern mit differenziellen, gestaffelten Kontaktpaaren, die ohne Versatz in Spalten angeordnet sind. Jeder Wafer enthält eine einteilige, erhabene Massestruktur, die die Isolation verbessert und das Übersprechen signifikant reduziert.

Für weitere Informationen schauen Sie sich bitte das Webinar "High-Speed Backplane Connectors Drive 56 Gbps and Beyond" an, besuchen Sie die Startseite ExaMAX® High-Speed Backplane Connector System oder laden Sie die Broschüre High-Speed Board-to-Board Application Design Guide herunter.  Technische Unterstützung erhalten Sie jederzeit durch Samtecs Experten für Backplane-Anwendungen unter HSBP@samtec.com.

Über Samtec, Inc.

Samtec, ein 1976 gegründetes Privatunternehmen, ist ein global agierender Hersteller von elektronischen Verbindungslösungen aller Art mit einem Jahresumsatz von $662 Mio. Das Produktportfolio umfasst u. a. IC-zu-Board-Sockel und IC-Gehäuse, High Speed-Board-zu-Board-Steckverbinder, High Speedskabel, Mid-Boards und optische Frontplattensteckverbinder, flexibles Stacking und Mikro-/besonders robuste Komponenten und Kabel. Samtecs Technologiezentren widmen sich der Entwicklung und Weiterentwicklung von Technologien, Strategien und Produkten, die sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Kosten eines Systems optimieren, vom nackten Chip bis zur 100 m entfernten Schnittstelle und allen dazwischen liegenden Verbindungspunkten. Mit 33 Niederlassungen in 18 Ländern ist Samtec weltweit präsent und kann dadurch einen einzigartigen Kundendienst bieten. Weitere Informationen finden Sie unter visit http://www.samtec.com.

ExaMAX® ist eine eingetragene Marke der Amphenol Corporation.

Samtec, Inc.

P.O. Box 1147

New Albany, IN 47151-1147

USA

Telefon: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)

www.samtec.com