לפרסום מיידי	איש קשר:

בריאו נייהוף [Brian Niehoff]

brian.niehoff@samtec.com

812-944-6733

[SAMTEC LOGO]	אוגוסט 2018

חברת Samtec יוצאת לשוק עם מערכת הכבל Flyover™ QSFP28

סדרת FQSFP משפרת את שלמות האותות ואת הגמישות המבנית

ניו אלבני, אינדיאנה: חברת Samtec, חברה בבעלות פרטית, בעלת שווי שוק של 713 מיליון דולר, יצרנית בקנה מידה עולמי של קו רחב של פתרונות חיבורים פנימיים אלקטרוניים, גאה להציג את מערכת הכבל Flyover™ QSFP28. מערכת חדשה זו יכולה לתמוך בקצבי נתונים של 28 ג'יגה NRZ  / 56 ג'יגה PAM 4 בכל ערוץ והיא מספקת גמישות בתכנון המערכת.

מערכת הכבל Flyover™ QSFP28 של Samtec מאפשרת העברת אותות בפסי הצד, דרך פיני press–fit, כדי לשפר את זרימת האוויר, להקטין הפסדים ולהחליש הפרעות skew. מערכת זו מספקת קצבי נתונים מצטברים של 100 ג'יגה סיביות בשנייה בשיטת NRZ או 200 ג'יגה סיביות בשנייה בשיטת PAM4, והיא תואמת לכל ההתקנים QSFP הנתקעים התואמים ל- MSA. קיים מגוון רחב של אפשרויות גופי קירור אשר מאפשרים פיזור חום של כ- 3.5 ואט לכבל.

מערכת הכבל Flyover™ QSFP28 של Samtec מורכבת ממכלול FQSFP, תיבת (כלוב) QSFPC, גוף קירור HS–QSFP וממעבר light pipe LP–FQSFP. מכלול FQSFP מציע אפשרויות End 2 מרובות לרבות DCH, ECUE ו- ARC6. עם מכלול FQSFP משתמשים בכבל twinax בגודל 30 AWG ו- 34 AWG של 100 אוהם בעל הפרעות skew  נמוכות ביותר ממשפחת Eye Speed®. Samtec מציעה גם ערכת אפיון, FQSFP SI, לצורך הערכה ופיתוח.

"השימוש בסדרת FQSFP מאפשר שימוש במוליכים חשמליים ארוכים יותר בהרבה ומספק מבחר נוח עבור נקודת הקצה של סיומת SerDes", אמר אהרון רם, מהנדס יישומים בחברת Samtec. "תהליך הניתוב דרך מכלולי סדרת FQSFP מאפשר לאנשי התכנון למקם את ממשק QSFP הרחק מהתקן ASIC או מהמעבד, במידה רבה יותר בהרבה מאשר היה מתאפשר בניתוב במעגל מודפס מסורתי. הוא גם מבטל את הצורך במשחזרי קוצב זמן (retimer) יקרים או במעגלי דחיפה ומקלטים שצורכים הספק רב".

לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת של מערכת הכבל Flyover™ QSFP28 Cable או הורד מדריך תכנון יישומי Flyover QSFP. אפשר לקבל תמיכה טכנית מיידית ממומחי יישום HDR של Samtec בכתובת HDR@Samtec.com.

אודות חברת Samtec

חברת Samtec, שנוסדה בשנת 1976, היא חברת ייצור עולמית בבעלות פרטית בשווי שוק של 713 מיליון דולר, שמייצרת קו רחב של פתרונות לחיבורים פנימיים במערכות אלקטרוניות, לרבות רכיבים לחיבור מעגל למעגל (Board-to-Board) למהירות גבוהה, כבלים למהירות גבוהה, מעגלים לחיבורי ביניים (Mid-Boards) ורכיבים וכבלים זעירים /מוקשחים (Micro/ Rugged) למערכות אופטיות (Panel Optics) בחיבור גמיש בקומות (Flexible Stacking) ומערכות ת"ר (RF) מדויקות. המרכזים הטכנולוגיים של Samtec מקדישים את עצמם לפיתוח ולקידום של טכנולוגיות, אסטרטגיות ומוצרים, על מנת לשפר את הביצועים ואת העלויות של כל מערכת, מהשבב החשוף עד לממשק שנמצא במרחק של 100 מטר ולכל נקודות חיבורי הביניים שביניהם. עם 33 אתרים ב- 18 מדינות שונות, הנוכחות של Samtec ברחבי העולם מאפשרת לחברה לספק שירות לקוחות שאין שני לו. למידע נוסף, אתם מוזמנים לבקר באתר http://www.samtec.com.

Samtec, Inc.

P.O. Box 1147

New Albany, IN 47151-1147

ארצות הברית

טלפון: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)

www.samtec.com