보도자료

2016년 11월

삼텍, 온도 범위가 더욱 확장된

FireFly™ Active Optical Micro Flyover Cable Assembly 출시

새로운 ETUO 시리즈, 견고성이 필요한 군사 항공 애플리케이션에서 미드보드 광학 지원

미국 인디애나주 뉴앨버니: 광범위한 전자 인터커넥트 솔루션 라인의 세계적인 제조기업으로서 6억 2,500만 달러 규모의 자산을 보유한 비상장기업 삼텍(Samtec, Inc)은 자사의 ‘FireFly™ Active Optical Micro Flyover Cable Assembly’의 동작 온도 범위를 확장한 새로운 버전의 제품을 공급한다고 밝혔다. 새로운 ETUO 시리즈는 -40°C ~ +85°C의 온도 범위를 지원한다.

이 새로운 ETUO 시리즈는 삼텍의 기존 ECUO 시리즈(FireFly™ Active Optical Micro Flyover Cable Assembly)의 핵심 특징을 그대로 유지하고 있다. 두 제품 모두 유연성을 갖도록 설계되었으며, 동일한 커넥터 시스템을 사용하는 FireFly™ Copper Micro Flyover Cable Assembly와 상호교체가 가능하다. 하지만 새로운 ETUO 시리즈는 동작 온도 범위가 더 넓어 견고성이 강조되는 애플리케이션에 이상적으로 활용될 수 있다.

ETUO 시리즈는 12채널 심플렉스 또는 듀플렉스 구성으로 즉시 활용될 수 있으며, 채널 당 10.3125Gbps(총 123.75 Gbps)의 데이터 속도를 제공한다. 온도 범위가 확장된 4채널 심플렉스 및 듀플렉스 구성 또한 2017년 봄 시즌에 발표를 목표로 현재 개발 중이다.

삼텍은 ETUO 시리즈를 업계 표준 견고성 기준에 맞춰 테스트를 마쳤다. 모든 ETUO 솔루션은 MIL-STD-810G 충격 및 진동 테스트를 진행하는 동안 전송 불량률 ‘제로’를 입증했다.

삼텍의 매트 번스(Matt Burns) 기술 마케팅 매니저는 “삼텍은 온도 범위가 더욱 확장된 FireFly™ Active Optical Micro Flyover Cable Assembly를 선보임으로써 미드보드 옵티컬 시스템 분야에서 새로운 시장과 애플리케이션을 개척하게 되었다”며, “이제 FireFly™ 는 일반 상업용 및 군사 항공, 기내 엔터테인먼트 시스템(In Flight Entertainment, IFE), 적외선(IR) 카메라 및 무선 백홀 장비와 같은 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있게 되었다”고 말했다.

FireFly™ XT Micro Flyover System™에 대한 자세한 정보는 Extended Temperature FireFly™ eBrochure 를 다운로드 하거나 웹사이트 www.samtec.com/firefly 참조.

삼텍(Samtec, Inc.) 회사 소개: 1976년에 설립된 삼텍은 비상장 기업으로 6억2,500만 달러 규모의 전세계적인 제조업체이다. 이 회사는 IC to 보드 및 IC 패키징, 고속 보드 to 보드, 고속 케이블, 미드 보드 및 패널 옵틱, 유연한 스택킹, 마이크로/견고한 부품 및 케이블 등을 포함한 광범위한 전자 인터커넥트 솔루션 라인을 제공한다. 삼텍 테크놀로지 센터는 가공되지 않은 원상태의 다이에서 100미터 떨어진 인터페이스까지, 그리고 그 사이의 모든 인터커넥트 지점에 이르는 시스템의 성능과 비용 두 가지를 모두를 최적화시키는 기술, 전략, 제품을 개발 및 최첨단화시키는데 전념하고 있다. 삼텍은 전세계 18개국 33개 지역에서 사무실을 운영하면서 뛰어난 고객 서비스를 실현하고 있다. 상세 정보는 http://www.samtec.com참조.

Samtec, Inc.,

P.O. Box 1147

New Albany, IN 47151-1147

USA

Phone: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)

www.samtec.com

문의:

Matt Burns
matthew.burns@samtec.com

812-944-6733